Sistem Robot Penyelamat Menggunakan Metode Deteksi Viola-Jones untuk Membantu Tim Penyelamat Menemukan Korban Bencana

Ardiansyah Al Farouq 1) and Dwi Edi Setyawan2)

1, 2) Teknik Komputer, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Indonesia

email: 1) alfarouq01@gmail.com, 2)dwi2edi@gmail.com

Abstrak – Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi. Mulai dari bencana alam, penyandraan, pembakaran hutan, dan lain-lain. Apabila terjadi bencana tersebut maka dibutuhkan penyelamatan yang segera sedangkan jumlah tim penyelamat terbatas dan beberapa tempat susah untuk dijangkau manusia. Dari permasalahan ini maka diperlukan robot untuk mempermudah dalam membantu penyelamatan korban bencana dalam hal memberi informasi posisi korban bencana. Sistem robot penyelamat dirancang dengan cross platform antara robot dan PC. Robot yang di disain memiliki thermostat sebagai pendeteksi temperatur,  kemudian kamera untuk mendeteksi korban dan roda untuk berjalan. Robot akan dikendalikan tim penyelamat. Robot akan menyisiri daerah bencana untuk menenukan korban. Didalam robot juga menggunakan algoritma Viola-Jones untuk deteksi muka. Hal ini digunakan untuk membantu mngenali korban. Penyusuran untuk menemukan korban yang selamat pada umumnya membutuhkan waktu seharian, tetapi sistem yang telah dirancang dapat melakukannya beberapa jam yang mana meningkatkan kesempatan orang untuk hidup. Walaupun tingkat pengenalan wajahnya memiliki rata-rata galatnya 40,93%.

Kata Kunci: Disain Robot, deteksi muka, sistem penyelamatan

# Pendahuluan

Indonesia menjadi Negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR). Tingginya posisi indonesi ini dihitung dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa pada saat bencana alam terjadi. Hal ini belum termasuk keadaan genting yang lainnya seperti keadaan penyandraan, dan semacamnya. Saat terjadi bencana maka datanglah tim penyelamat. Tim penyelamat biyasanya kewalahan dikarenakan daerah bencana yang luas, susah untuk disisiri dan jumlah anggota yang terbatas. Dari permasalahan ini maka diperlukan cara atau sistem untuk melakukan pencarian korban secara efisien.

Untuk menyelesaikan masalah penyelamatan maka sistem yang dirancang adalah membangun robot yang memiliki tujuan untuk membantu mempermudah para tim penyelamat menemukan korban bencana. Penyelamatan korban bencana yang dimaksud disini adalah korban bencana yang ada di darat seperti kecelakaan kendaraan, bencana alam dan situasi penyelamatan sandra.

Teknologi pencarian dan penyelamatan sampai saat ini masih masih menggunakan teknologi lama seperti anjing pencari sedangkan perkembangan teknologi sudah berkembang. Maka pada sistem robot yang dibangun dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat membantu menemukan korban bencana yang masih hidup kemudian memberikan informasi lokasinya kepada tim penyelamat. Model robot dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Model robot yang dibangun

Robot ini hanya digunakan sebagai pemberi gambaran lingkungan sekitar dan lokasi korban kepada tim penyelamat. Korban yang dapat dideteksi hanya yang berada diluar puing-puing. Oleh sebab itu tetap diperlukan anjing pelacak untuk menemukan korban yang berada didalam puing-puing walaupun anjing tidak dapat memberikan gambaran umum tentang lingkungan fisik seperti robot yang dibangun. Sistem pendeteksian orang memiliki jangkauan efektifnya maksimal 6 meter dengan menggunakan kamera VGA 2 megapiksel. Sensor api yang dimiliki hanya memiliki jangkauan 2 meter. Baterai hidup sekitar 2 jam pemakaian.

Tujuan dalam merancang dan membuat robot ini adalah untuk digunakan dalam misi tanggap darurat yang akan mampu menjelajah ke medan dan lingkungan bencana yang berbahaya bagi tim penyelamat manusia. Fungsi utama dari robot penyelamat yang dibangun adalah untuk mendeteksi korban yang selamat menggunakan transmisi video secara real-time dan mengirim lokasi robot melalui GPS Bluetooth yang dipasan pada robot. Kamera juga akan terbhubung ke PC secara nirkabel untuk transmisi video secara real-time karena sistem yang real-time sangat penting[1,2,3]. GPS juga akan mengirim data lokasi ke PC dan akan memiliki lokasi di mana tim penyelamat akan dikirim. Robot dikendalikan dengan Mikrokontroler dan akan dijalankan melihat gambaran disekitar dengan video dari kamera yang terpasang pada robot. Dengan sistem robot ini maka dapat menjadi alat yang efisien untuk mempercepat operasi pencarian korban[4,5,6].

# DISAIN SISTEM

Pada Bagian ini akan menjelaskan desain dan bagian-bagian yang ada pada robot yang dibangun. Disain robot yang dibangun memiliki 3 bagian, yaitu casis A, casis B, dan casis C. Disetiap casis tersebut memiliki perangkat yang berbeda-beda tetapi saling berhubungan.

Gambar 2. Model dasar robot penyelamat

Pada casis A terdapat empat motor disertai encoder beserta roda. Encoder pada motor ini berfungsi untuk menghitung putaran motor yang telah terjadi. Kemudian pada casis B terapat dua sensor jarak untuk mengetahui apabila ada suatu objek penghalangdidepan robot, sensor api untuk mengetahui temperatur di sekitar robot, batrai Li-Po sebagai sumber tegangan, rangkaian sumber tegangan untuk mendistribusikan tegangan dari sumber tegangan ke perangkat lain, arduino uno sebagai sub-pengendali yang berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sensor-sensor yang ada dengan Raspberry Pi, dan gps untuk mengetahui lokasi robot.

(A)

(B)

(C)

Gambar 3. Model detail disetiap cases dan perangkat robot; (A) Casis paling bawah; (B) Casis bagian tengah;(C) Casis paling atas

Pada casis C terdapat modul kamera untuk mendapatkan gambaran disekitar robot dan Raspberry Pi sebagai Pengendali utama robot yang digunakan sebagai pemrosesan gambar kemudian mengirimkan gambar dan hasil proses ke computer tim penyelamat beserta informasi sensor-sensor lain. Untuk detailnya terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2 adalah model robot yang tampak dari samping kiri dan hanya terlihat berbarapa perangkat. Sedangkan deskripsi disetiap casis dari Gambar 2 adalah pada Gambar 3. Sedangkan deskripsi detail disetiap perangkatnya adalah pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Perangkat pada Robot

| No | Nama | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motor | Empat motor dengan spesifikasi 500RPM dilengkapi rotary encoder untuk menghitung putaran motor. |
| 2 | Roda Karet | Empat roda yang terbuat dari karet. |
| 3 | Sensor Jarak | Menggunakan ultrasonic atau infrared sebagai pengenalan objek yang ada di depan. |
| 4 | Sensor Api | Menggunakan thermostat untuk mengetahui apa ada api atau suhu disekitar robot. |
| 5 | Batrai Li-Po | Sebagai sumber tegangan robot. |
| 6 | Rangkaian Sumber Tegangan | Digunakan sebagai menyalurkan tegangan keseluruh perangkat. |
| 7 | Sub-Pengendali | Digunakan untuk membaca sensor-sensor dan sebagai pengendali robot. Terdapat Arduino UNO sebagai pengendali dan dilengkapi GPS untuk mendapatkan posisi robot. |
| 8 | Modul Kamera | Digunakan untuk menampilkan gambar di sekitar robot |
| 9 | Pengendali Utama | Digunakan untuk memproses pengolahan gambar dan mengirim seluruh informasi sensor-sensor ke komputer tim penyelamat. Dan menerima perintah pengendalian robot dari komputer tim penyelamat. |

Pada Gambar 3 adalah gambaran letak perangkat disetiap casisnya. Kotak warna biru pada gambar tersebut adalah bagian casis, sedangkan kotak lainnya adalah perangkat-perangkat yang ada diatasnya. Terdapat angka-angka pada setiap kotak berwarna tersebut. Angka-angka tersebut adalah angka referensi yang dijelaskan pada Tabel 1.

# PERCOBAAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian ini membahas tentang bagaimana proses setiap perangkat yang ada pada robot berjalan, cara kerja sistem yang dibangun, dan metode yang digunakan untuk mengenali orang.

Gambar 4. Tabel diagram pada robot penyelamat yang dibangun

Proses di setiap perangkat yang ada pada robot adalah semua sensor-sensor yang ada (sensor jarak, sensor api / sensor teperatur) akan dikumpulkan didalam Arduino UNO. Pada Arduino UNO juga yang mengendalikan motor driver untuk menggerakan robot. Tidak hanya itu, informasi lokasi yang didapat dari modul GPS juga dikirim pada Arduino UNO. Kemudian data-data yang didapat dikirim melalui FTDI. FTDI akan mengirimdata secara serial ke Raspberry Pi. Pada Raspberry Pi memproses data gambar yang diperoleh dari modul kamera. Proses yang dimaksud adalah untuk mengenali manusia. Setelah itu Raspberry Pi tersebut akan mengirim data seperti hasil gambar yang didapat, dan sensor-sensor yang terpasang kepada komputer tim penyelamat. Apabila telah menemukan korban bencana maka tim penyelamat bisa langsung berangkat untuk melakukan operasi penyelamatan. Sedangkan robot berjalan dikendalikan dari komputer tim penyelamat. Untuk detail gambarnya ada pada Gambar 4.

Gambar 5. Proses umum dalam menggunakan robot penyelamatan

Gambar 6. Threshold warna kulid dari HSV colorspace

Sedangkan untuk proses penggunaannya adalah pada Gambar 5. Gambar 5 adalah proses bagaimana sistem berjalan dari robot dikendalikan oleh tim penyelamat hingga tim penyelamat mengirimkan timnya untuk melakukan operasi penyelamatan. Pada awal proses adalah pada tim penyelamat untuk mengendalikan robot melalui komputer. Kemudian robot akan bergerak sesuai yang diinginkan pengendali kedaerah bencana. Dalam proses tersebut robot akan salalu memperbarui lokasi, gambar keadaan disekitar robot, dan  temperatur sekitar. Data akan dikirimkan melalui komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan sistem User Datagram Protocol (UDP) ke computer tim penyelamat. Ketika robot dijalankan kemudian menemukan korban, maka informasi lokasi yang didapat dari robot dapat dijadikan acuan tim penyelamat untuk segara dating pada lokasi tersebut.

Ketika robot bergerak menyisiri di daerah bencana, sistem pada robot akan melakukan streaming data gambar secara real-time yang didapat dari modul kamera. Pada modul kamera ini juga dilangkapi dengan mikrofon, sehingga audio akan terkirim secara bersamaan ke komputer tim pencari untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pada robot dilengkapi algoritma sebagai detektor wajah. Jadi setiap gambar yang didapat akan diproses apakah ada wajah pada gambar tersebut. Jika ada, maka akan mengirimkan pada titik posisi robot mengambil gambar bahwa pada di lokasi tersebut ada orang.

Banyak sekali metode yang digunakan untuk mengenali wajah. Pada dasar algoritma pendeteksian wajah menggunakan fitur tepi, karakteristik warna dari setiap piksel, fitur Haar, dan banyak lagi. Disini sistem akan dibangun hanya menggunakan karakter warna dan fitur tepi karena sistem yang dibangun harus dapat berjalan real-time maka algoritma yang dibangun tidak harus banyak. Selain itu, sistem yang dibangun harus memiliki performa yang bagus. Performa dari algoritma pengenalan wajah bisa dievaluasi menggunakan terminologi berikut[7]:

- Tingkat deteksi. Jumlah wajah yang dideteksi dengan benar bergantung pada jumlah wajah dan klasifikasi yang telah ditentukan.

- Salah positif. Ini adalah ketika bagian gambar dideklarasikan sebagai wajah tetapi bukan.

- Salah negatif. Ini adalah ketika bagian gambar adalah wajah tetapi tidak terdeteksi.

- Salah deteksi. Salah deteksi = salah positif + salah negatif.

Sistem deteksi wajah yang dibangun adalah mengklasifikasikan gambar berdasarkan nilai dari emap jenis fitur seperti Haar. Langkah pertama adalah penerapan fungsi yang mampu menghasilkan set fitur secara acak. Langkah kedua adalah realisasi dari algoritma peningkatan. Prosedur yang dilakukan adalah memberi sekumpulan klasifikasi sederhana, kemudian diuraikan pada bagian pembelajaran. Contoh bagian wajah dianggap positif dan yang bukan dianggap negatif. Bagian wajah yang digunakan untuk pembelajaran bisa dibuat tiap sisi kepala. langkah ketiga adalah realisasi kaskade, proses optimasi ini dirancang untuk mengurangi jumlah fitur yang digunakan dan sangat berguna untuk meningkatkan kinerja sistem. Langkah terakhir adalah menguji sistem pada data-data percobaan dan mengamati prilakunya dalam hal tingkat deteksi dan akurasi.

Pada algoritma selanjutnya adalah didasarkan pada deteksi kulit dengan cara mengambil warna dari gambar HSV. Kemudian membuat threshold warna kulit, seperti pada Gambar 6. Pada Gambar 6 adalah batasan warna HSV dari masih banyak gangguan hingga tidak minim gangguan.

Setelah mendapatkan warna kulit, selanjutnya adalah melakukan proses pembelajaran klasifikasi.  Setelah itu akan mendapatkan daerah interest. Keluaran klasifikasi adalah “1” jika daerah seperti yang diinginkan(dalam hal ini adalah orang), dan “0” adalah sebaliknya.

Gambar 7. Percobaan mendeteksi orang

Gambar 8. Grafik dari tingkat galat percobaan pencarian wajah

Hasil percobaan ketika melihat orang terlihat seperti pada Gambar 7. Sedangkan percobaan pengenalan dilakukan beberapa kali mulai pada gambar jumlah orang yang seharusnya ada 1 orang hingga 20 orang. Kemudian dicari jumlah salah positif, salah negatif, dan salah deteksi. Kemudian salah deteksi tersebut dibandingkan dengan jumlah orang yang benar untuk mendapatkan galat. Dari percobaan ini mendapatkan rata-rata galat yang didapat adalah 40,93%. Sedangkan untuk detail tiap galat yang didapat terdapat pada Tabel 2. Pada Tabel 2 terlihat ketika semakin padat atau semakin banyak jumlah orang yang ada pada gambar yang diujicoba memiliki tingkat galat yang cukup tinggi. Hal ini terlihat pada Gambar 8. Ketika jumlah orang lebih dari 10, terlihat galatnya cukup tinggi di atas 50%. Walau ada beberapa gambar tersebut masih memiliki galat dibawah 30%, seperti ketika jumlah orang yang ada pada gambar adalah 13. Jadi galat juga tergantung pada keadaan gambar yang did apat. Semakin banyak gangguan seperti objek yang menyerupai manusia tapi bukan.

Galat yang didapatkan menggunakan Rumus (1). Dimana data salah deteksi() dibagi dengan jumlah orang () kemudian dikali 100%.

|  | (1) |
| --- | --- |

Tabel 2. Tabel Kesalahan

| No | Jumlah Orang | Salah Positif | Salah Negatif | Salah deteksi | Galat(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 42.85 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 37.5 |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11.11 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 40 |
| 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 45.45 |
| 12 | 12 | 5 | 5 | 10 | 83.33 |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 23.07 |
| 14 | 14 | 5 | 6 | 11 | 78.57 |
| 15 | 15 | 7 | 6 | 13 | 86.66 |
| 16 | 16 | 7 | 4 | 11 | 68.75 |
| 17 | 17 | 7 | 5 | 12 | 70.58 |
| 18 | 18 | 6 | 3 | 9 | 50 |
| 19 | 19 | 6 | 3 | 9 | 47.36 |
| 20 | 20 | 7 | 5 | 12 | 60 |

# Kesimpulan

Robot yang dibangun berfokus pada membantu tim penyelamat dalam menemukan korban di daerah bencana yang susah atau tidak bisa dilalui oleh tim penyelamat. Dengan sistem yang dibangun telah dapat diimplementasikan. Dengan sensor-sensor yang telah terpasang pada robot, robot dapat memberilan informasi lokasi atau gambaran daerah bencana disekitar robot. Daerah yang bisa disisiri oleh robot hanya daerah daratan. Dengan sistem yang dibangun membuat pekerjaan tim penyelamat lebih efisien, karena didaerah bencana terkadang terbatasnya tim penyelamat. Sehingga korba yang diselamatkan memiliki tingkat untuk hidup lebih besar. Sedangkan pada algoritma pencarian wajah untuk menemukan korban memiliki rata-rata galat 40.93%. Galat yang didapat sedikit besar, hal ini dikarenakan gambar yang ada didaerah bencana yang diuji coba banyak memiliki kesamaan dengan wajah.

# Ucapan Terima Kasih

Terimakasih disampaikan penulis kepada teman-teman Institut Teknologi Telkom yang sudah membantu saran-saran dalam mengerjakan penelitian ini. Terimakasih juga kepada Yayasan Tinggi Pendidikan Telkom yang telah mendanai penelitian ini.

# c

# Daftar Pustaka

- Pramadihanto, Dadet, et al. "Merging of Depth Image Between Stereo Camera and Structure Sensor on Robot “FloW” Vision." International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology 7.3 (2017): 1014-1025.

- Waskitho, Suryo Aji, et al. "FloW vision: Depth image enhancement by combining stereo RGB-depth sensor." Knowledge Creation and Intelligent Computing (KCIC), International Conference on. IEEE, 2016.

- Al Farouq, Ardiansyah, Raden Sanggar Dewanto, and Dadet Pramadihanto. "Transformed Stereo Vision and Structure Sensor for Development 3D Mapping on" FLoW" Humanoid Robot in Real Time." Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) 9.2-5 (2017): 129-133.

- Liu, Yugang, and Goldie Nejat. "Robotic urban search and rescue: A survey from the control perspective." Journal of Intelligent & Robotic Systems 72.2 (2013): 147-165.

- Ning, Meng, et al. "Design, Analysis, and Experiment for Rescue Robot with Wheel-Legged Structure." Mathematical Problems in Engineering 2017 (2017).

- Burke, Jennifer L., et al. "Moonlight in Miami: Field study of human-robot interaction in the context of an urban search and rescue disaster response training exercise." Human–Computer Interaction 19.1-2 (2004): 85-116.

- Chen, Yao-Jiunn, and Yen-Chun Lin. "Simple face-detection algorithm based on minimum facial features." Industrial Electronics Society, 2007. IECON 2007. 33rd Annual Conference of the IEEE. IEEE, 2007.

- Casper, Jennifer, and Robin R. Murphy. "Human-robot interactions during the robot-assisted urban search and rescue response at the world trade center." IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 33.3 (2003): 367-385.

- Davids, Angela. "Urban search and rescue robots: from tragedy to technology." IEEE Intelligent systems 17.2 (2002): 81-83.

- Baker, Michael, et al. "Improved interfaces for human-robot interaction in urban search and rescue." Systems, Man and Cybernetics, 2004 IEEE International Conference on. Vol. 3. IEEE, 2004.

- Jacoff, Adam, et al. "Test arenas and performance metrics for urban search and rescue robots." Intelligent Robots and Systems, 2003.(IROS 2003). Proceedings. 2003 IEEE/RSJ International Conference on. Vol. 4. IEEE, 2003.